## Slide 1: Les transports face au défi de la transition énergétique
Explorations entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement
Aurélien Bigo
Chercheur sur la transition énergétique des transports

## Slide 2: Quels sont les défis à relever ? Quels leviers pour y arriver ?
La mobilité en France depuis 1800
Les impacts des transports
Les 5 leviers à solliciter

## Slide 3: La mobilité en France depuis 1800
Schéma de quelques caractéristiques des déplacements en France
et leur évolution historique depuis 1800
Demande de transport
(km/jour/hab)
Temps de transport
(h/jour/hab)
Nombre de trajets
(trajets/jour/hab)
Vitesse des déplacements
Temps / trajet
Distance des déplacements
≈ stable, 1h/jour
≈ stable, 3-4
En ↑, x10-12
En ↑, x10-12
En ↑, x10-12
≈ stable, 15-20 min/trajet
Notes: Temps : appréciation + sensible des déplacements

## Slide 4
Animation à retrouver sur LinkedIn, twitter, ou en version longue sur YouTube

## Slide 5: Une explosion des kilomètres parcourus
Les kilomètres parcourus par jour par mode de transport, de 1800 à 2017
Sources : thèse, p184 ; 2RM : 2-roues motorisés
Chart: Km/jour/personne

## Slide 6: Une domination de la voiture dans la mobilité
Estimation de la part des modes de transport en 2017 selon le critère retenu :
nombre de trajets, temps de transport, distances parcourues, émissions directes de CO2, forçage radiatif
Sources : thèse, pages 13 et 46 ; facteur 3 pour le forçage radiatif de l’aérien pour inclure les effets hors CO2 (Lee et al, 2020) ;
Voiture inclut ici les 2-roues motorisés et une partie des utilitaires légers
Chart: Part des différents modes
| Trajets | Temps | Km | CO2 | Forçage
Marche | 0.2185 | 0.22148 | 0.017552 | 0 | 0
Vélo | 0.027968 | 0.021428 | 0.006281 | 0 | 0
Ferroviaire | 0.07325 | 0.084428 | 0.097365 | 0.0028951 | 0.0021116
Bus & cars | 0.051119 | 0.058483 | 0.050714 | 0.028073 | 0.020476
Voiture | 0.62783 | 0.6021 | 0.6606 | 0.78351 | 0.57147
Avion | 0.0013409 | 0.012077 | 0.16749 | 0.18552 | 0.40594
CO2

## Slide 7: Objectif décarbonation à 2050
Chart: Emissions de gaz à effet de serre (MtCO2eq)
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Transports intérieurs | 34.1957 | 35.7677 | 37.6931 | 40.41 | 43.4402 | 45.0801 | 47.1551 | 49.9001 | 53.4925 | 56.7781 | 61.0779 | 65.3668 | 71.3166 | 78.8492 | 77.8355 | 80.8954 | 85.9095 | 88.2491 | 92.5499 | 94.9861 | 95.9672 | 97.7803 | 98.4615 | 99.4955 | 101.2453 | 101.2 | 106.0891 | 109.6683 | 116.264 | 120.5875 | 124.2063 | 126.8948 | 131.3192 | 131.5034 | 132.4045 | 134.2728 | 135.9363 | 138.6832 | 141.0337 | 143.59 | 143.3452 | 146.6113 | 147.7297 | 147.3632 | 147.9004 | 145.8388 | 145.3738 | 144.3819 | 137.8885 | 136.2745 | 139.2401 | 139.4388 | 137.7043 | 137.0166 | 136.8951 | 138.0103 | 138.7353 | 138.8601 | 136.1688 | 135.9249
SNBC transports | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 129 | 125 | 122 | 119 | 116 | 112 | 109 | 106 | 102 | 99 | 94 | 89 | 84 | 80 | 75 | 70 | 65 | 61 | 56 | 51 | 46 | 42 | 37 | 32 | 27 | 23 | 18 | 13 | 8 | 4
Sources : à partir des données CITEPA, MTES
Emissions des transports depuis 1960, et objectif de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) d’ici 2050

## Slide 8: Les impacts environnementaux, sociaux et sanitaires des mobilités
Les principales externalités des transports
Epuisement des ressources
Pollution de l’air
Occupation d’espace, congestion, pollution visuelle
Changement climatique
Accidentalité
Sédentarité,
inactivité physique
Inégalités
sociales et territoriales
Bruit

## Slide 9: 5 leviers pour décarboner les transports
CO2 =
Demande de transport
Report
modal
Remplissage des véhicules
Consommation énergétique des véhicules
Intensité carbone de l’énergie
x
x
x
x
Les 5 leviers de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC)
TECHNOLOGIE
sobriété

## Slide 10: Comment accélérer la transition ?
Quelle évolution des 5 leviers de décarbonation ?
La voiture électrique, LA solution écologique ?
Quels coûts et bénéfices de la transition ?

## Slide 11: Voyageurs 1960-2017
Chart: 
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
CO2 | 1 | 1.0549 | 1.1115 | 1.1968 | 1.2999 | 1.3757 | 1.4586 | 1.5656 | 1.6851 | 1.786 | 1.929 | 2.0757 | 2.2595 | 2.4606 | 2.3898 | 2.5058 | 2.6507 | 2.7056 | 2.8358 | 2.891 | 2.9261 | 3.0202 | 3.0679 | 3.1166 | 3.1641 | 3.1594 | 3.3007 | 3.3882 | 3.5702 | 3.6765 | 3.7766 | 3.828 | 3.9763 | 3.9968 | 3.989 | 4.0367 | 4.0818 | 4.126 | 4.2099 | 4.2959 | 4.2693 | 4.3678 | 4.3772 | 4.3698 | 4.3276 | 4.23 | 4.2018 | 4.1563 | 4.0395 | 4.0916 | 4.1391 | 4.1115 | 4.1202 | 4.0857 | 4.1021 | 4.1613 | 4.1814 | 4.1559
DT | 1 | 1.066 | 1.1301 | 1.2061 | 1.3055 | 1.3914 | 1.4811 | 1.5821 | 1.6716 | 1.775 | 1.9046 | 2.0326 | 2.2025 | 2.3833 | 2.333 | 2.4368 | 2.4856 | 2.5493 | 2.6281 | 2.6891 | 2.7886 | 2.8764 | 2.9046 | 2.9717 | 3.0185 | 3.0563 | 3.1906 | 3.2923 | 3.4448 | 3.5463 | 3.6479 | 3.6914 | 3.7655 | 3.774 | 3.8315 | 3.8583 | 3.9072 | 3.9786 | 4.0933 | 4.1835 | 4.2128 | 4.3312 | 4.374 | 4.3755 | 4.3922 | 4.3638 | 4.3783 | 4.4176 | 4.375 | 4.3835 | 4.4353 | 4.4709 | 4.4784 | 4.4989 | 4.534 | 4.6195 | 4.6995 | 4.7484
RM | 1 | 1.015 | 1.0272 | 1.0395 | 1.0551 | 1.0693 | 1.0856 | 1.1027 | 1.1203 | 1.1287 | 1.1407 | 1.1567 | 1.1697 | 1.1786 | 1.1708 | 1.176 | 1.1773 | 1.1813 | 1.1832 | 1.1885 | 1.1971 | 1.2013 | 1.2013 | 1.2058 | 1.2063 | 1.2074 | 1.2206 | 1.2272 | 1.229 | 1.2315 | 1.2319 | 1.2351 | 1.2388 | 1.2461 | 1.2478 | 1.2595 | 1.2545 | 1.254 | 1.253 | 1.255 | 1.2481 | 1.2502 | 1.2483 | 1.2501 | 1.2442 | 1.2397 | 1.2331 | 1.2314 | 1.2208 | 1.2225 | 1.2237 | 1.2204 | 1.2196 | 1.2209 | 1.2222 | 1.2248 | 1.2288 | 1.223
TR | 1 | 0.9998 | 0.99652 | 0.99776 | 1.0012 | 1.0068 | 1.0124 | 1.0199 | 1.0288 | 1.0332 | 1.0389 | 1.0457 | 1.0529 | 1.0604 | 1.0708 | 1.0795 | 1.129 | 1.1293 | 1.1535 | 1.1514 | 1.1263 | 1.1351 | 1.1517 | 1.143 | 1.1483 | 1.1322 | 1.1223 | 1.118 | 1.1363 | 1.1504 | 1.1557 | 1.1623 | 1.1843 | 1.1865 | 1.1841 | 1.1785 | 1.196 | 1.1996 | 1.1954 | 1.1999 | 1.2035 | 1.2066 | 1.206 | 1.2139 | 1.214 | 1.2133 | 1.2221 | 1.2229 | 1.2403 | 1.2585 | 1.2534 | 1.2591 | 1.2735 | 1.2828 | 1.2899 | 1.287 | 1.2885 | 1.2753
EE | 1 | 0.97873 | 0.968 | 0.96609 | 0.95465 | 0.93539 | 0.9184 | 0.90652 | 0.90368 | 0.8955 | 0.8904 | 0.88333 | 0.87315 | 0.86599 | 0.85602 | 0.84878 | 0.84054 | 0.83337 | 0.82819 | 0.82298 | 0.81541 | 0.8069 | 0.79983 | 0.79748 | 0.79324 | 0.79263 | 0.79152 | 0.78597 | 0.7773 | 0.7662 | 0.76213 | 0.75753 | 0.75522 | 0.75207 | 0.74074 | 0.74152 | 0.7339 | 0.72766 | 0.72479 | 0.71998 | 0.71299 | 0.70706 | 0.70237 | 0.6948 | 0.68842 | 0.68355 | 0.67707 | 0.67446 | 0.67207 | 0.67086 | 0.67112 | 0.65914 | 0.65329 | 0.63941 | 0.63648 | 0.63414 | 0.62528 | 0.62698
IC | 1 | 0.99636 | 0.99258 | 0.99032 | 0.98739 | 0.98178 | 0.97572 | 0.97057 | 0.96781 | 0.9635 | 0.9598 | 0.95578 | 0.95401 | 0.95396 | 0.95446 | 0.95434 | 0.95454 | 0.95469 | 0.95461 | 0.95464 | 0.95446 | 0.95429 | 0.95441 | 0.95418 | 0.95395 | 0.95402 | 0.9541 | 0.95433 | 0.95479 | 0.95504 | 0.95416 | 0.95362 | 0.95307 | 0.95242 | 0.95127 | 0.95058 | 0.94871 | 0.94742 | 0.94734 | 0.94717 | 0.94623 | 0.94553 | 0.94644 | 0.94721 | 0.94752 | 0.94277 | 0.9406 | 0.9264 | 0.90729 | 0.9044 | 0.90656 | 0.908 | 0.90671 | 0.90681 | 0.90165 | 0.90113 | 0.89876 | 0.89501
CO2 Tot | 1 | 1.0549 | 1.1115 | 1.1968 | 1.2999 | 1.3757 | 1.4586 | 1.5656 | 1.6851 | 1.786 | 1.929 | 2.0757 | 2.2595 | 2.4606 | 2.3898 | 2.5058 | 2.6507 | 2.7056 | 2.8358 | 2.891 | 2.9261 | 3.0202 | 3.0679 | 3.1166 | 3.1641 | 3.1594 | 3.3007 | 3.3882 | 3.5702 | 3.6765 | 3.7766 | 3.828 | 3.9767 | 3.9999 | 3.9963 | 4.0492 | 4.1004 | 4.1496 | 4.2329 | 4.3196 | 4.2971 | 4.396 | 4.4055 | 4.3981 | 4.3563 | 4.2801 | 4.2638 | 4.2806 | 4.2454 | 4.3137 | 4.3561 | 4.3226 | 4.3384 | 4.3023 | 4.3407 | 4.4056 | 4.4357 | 4.4266
Evolution des émissions de CO2 du transport intérieur de voyageurs de 1960 à 2017
(forme multiplicative, pas de 1 an ; CO2 Total avec émissions des biocarburants)
= 4,2 = 4,7 x 1,22 x 1,28 x 0,63 x 0,90
Source : thèse, p47
Notes: Données liées

## Slide 12: SNBC - Emissions des voyageurs
Décomposition des émissions de CO2 des transports de passagers pour le scénario SNBC, 2015-2050
(forme multiplicative à gauche, additive à droite)
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CO2 | 1 | 0.92678 | 0.79512 | 0.61081 | 0.46034 | 0.30987 | 0.1594 | 0.0089312
DT | 1 | 1.0214 | 1.0564 | 1.0911 | 1.1358 | 1.1807 | 1.2256 | 1.2543
RM | 1 | 0.98279 | 0.97129 | 0.95837 | 0.94798 | 0.93808 | 0.92838 | 0.91854
TR | 1 | 1.0035 | 0.98261 | 0.96125 | 0.93961 | 0.91913 | 0.89994 | 0.89126
EE | 1 | 0.93357 | 0.83072 | 0.69108 | 0.58521 | 0.48032 | 0.37659 | 0.31857
IC | 1 | 0.98548 | 0.94931 | 0.87935 | 0.77754 | 0.63374 | 0.41336 | 0.027303
= 0,01 = 1,26 x 0,92 x 0,89 x 0,32 x 0,03
Chart: Variation des émissions (MtCO2)
∆DT | 1.8447 | 2.6148 | 2.0372 | 1.9321 | 1.3308 | 0.76436 | 0.10909
∆RM | -1.5107 | -0.91315 | -0.84573 | -0.52385 | -0.36094 | -0.21256 | -0.050267
∆TR | 0.3031 | -1.6323 | -1.3879 | -1.0948 | -0.75661 | -0.43168 | -0.045695
∆EE | -5.98 | -9.0624 | -11.6219 | -7.9934 | -6.7843 | -4.9759 | -0.78934
∆IC | -1.2726 | -2.9027 | -4.8341 | -5.9152 | -7.0241 | -8.7394 | -12.8189
∆CO2 | -6.6155 | -11.8958 | -16.6525 | -13.5951 | -13.5951 | -13.5951 | -13.5951
Source : thèse, p114

## Slide 13: Scénarios Voyageurs : Tendanciels vs. Ambitieux
Décomposition des émissions de CO2 des scénarios de transport de voyageurs jusqu’à 2050
(forme multiplicative ; comparaison de 13 scénarios ; 4 scénarios tendanciels en rouge, 4 les plus ambitieux par facteur en vert, SNBC en bleu)
Chart: Evol. des émissions liées à chaque facteur (%)
| Demande de transport | Report modal | Taux de remplissage | Efficacité énergétique | Intensité carbone de l'énergie
Min | 0.78727 | 0.78917 | 0.81019 | 0.26521 | 6.5286e-05
Ambitieux | 0.12605 | 0.015539 | 0.028732 | 0.095613 | 0.14602
Tendanciel | 0.30553 | 0.17623 | 0.14178 | 0.23556 | 0.65981
Max | 0.08051 | 0.017288 | 0.083118 | 0.048032 | 0.163
SNBC | 0.25505 | -0.081464 | -0.10874 | -0.68143 | -0.9727
Max
Tendanciels
Ambitieux
Min
SNBC
Source : thèse, p121 (graphisme modifié)

## Slide 14: Le report modal dans le scénario de Coopérations territoriales
Chart: 
| 2015 | S2 | 2015 | S2 | 2015 | S2
Marche | 0.85224 | 1.0616 | 0 | 14.2039 | 17.6926 | 0 | 0.58591 | 0.79617
Vélo | 0.3068 | 3.397 | 0 | 1.534 | 13.588 | 0 | 0.090237 | 0.6794
Train | 4.6021 | 7.9123 | 0 | 3.8186 | 6.398 | 0 | 0.20393 | 0.29903
Bus et cars | 2.3479 | 2.5556 | 0 | 3.953 | 4.53 | 0 | 0.2054 | 0.24875
Voitures et 2RM | 31.8467 | 19.177 | 0 | 36.3586 | 24.0073 | 0 | 1.9874 | 1.1413
Avion | 8.4825 | 6.0984 | 0 | 0.6786 | 0.48787 | 0 | 0.0040393 | 0.0030492
Chart: Distances
| 2015 | S2
Marche | 0.85224 | 1.0616
Vélo | 0.3068 | 3.397
Train | 4.6021 | 7.9123
Bus et cars | 2.3479 | 2.5556
Voitures et 2RM | 31.8467 | 19.177
Avion | 8.4825 | 6.0984
Chart: Temps
| 2015 | S2
Marche | 14.2039 | 17.6926
Vélo | 1.534 | 13.588
Train | 3.8186 | 6.398
Bus et cars | 3.953 | 4.53
Voitures et 2RM | 36.3586 | 24.0073
Avion | 0.6786 | 0.48787
Sources : scénarios Transition(s) 2050 ADEME
Train privilégié sur la
longue distance
Mobilités actives
et partagées
Proximité au quotidien
Réduction des externalités
Hiérarchie entre les modes
Investissements forts, politiques
locales, fiscalité redistributive
Véhicules intermédiaires entre
le vélo et la voiture
Chart: Trajets
| 2015 | S2
Marche | 0.58591 | 0.79617
Vélo | 0.090237 | 0.6794
Train | 0.20393 | 0.29903
Bus et cars | 0.2054 | 0.24875
Voitures et 2RM | 1.9874 | 1.1413
Avion | 0.0040393 | 0.0030492
17 %
37 %
39 %
63 %
35 %
64 %

## Slide 15: Quelles énergies pour les transports de demain ?
Mix énergétique par mode de transport en 2050 dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
Electricité inclut l’hydrogène ; Transport international en hachuré ; VUL véh. utilitaires légers, TC transports en commun routiers, 2RM 2-roues motorisés
Sources : thèse, p132
Chart: Consommation d'énergie (Mtep)
| Voitures | VUL | Poids-lourds | TC | 2RM | Ferroviaire | Fluvial | Maritime | Aérien Métropole | Aérien Dom-Com | Aérien international
Pétrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035154 | 0 | 0 | 0.7 | 0.25844 | 0.48535 | 3.6765
Agrocarburants | 0.62059 | 0.9085 | 1.3003 | 0.36242 | 0 | 0 | 0.13161 | 0 | 0.25844 | 0.48535 | 3.6765
Gaz fossile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogaz | 0 | 0.32117 | 2.6925 | 0.34244 | 0 | 0 | 0.13161 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Electricité | 4.7798 | 1.2571 | 0.80186 | 0.22756 | 0.27209 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 16: Développer les véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture
Article avec Frédéric Héran :
Malus poids, émissions de CO₂ : intéressons-nous enfin aux véhicules intermédiaires !

## Slide 17: Impacts des différents leviers sur les externalités des transports
Impact |  |  | Demande de T. |  |  |  |  | Report modal |  |  |  |  |  |  | Rempli. |  |  | Conso. Ener. |  |  |  |  | Intensité Carb. |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Positif |  | Densification | - Etalement | Télétravail | Commerce proximité | Prod. & conso. locales | + Bus et cars | + Train | + Vélo | - Avion | - Voiture | + Fret fer. et fluvial | - Poids-lourds | Covoiturage | Autopartage | TR Poids-lourds | ↓ poids véhicules | ↓ vit. axes rapides | ↓ vitesse en ville | Ecoconduite | Progrès moteur | Electrique | Agrocarburants | GNV | BioGNV | Hydrogène | Taxe carbone |  | SOBRIÉTÉ | TECHNOLOGIE
 | Neutre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Négatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
? | Incertain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EXTERNALITES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Energies fossiles |  |  |  |  | ? | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  |  | 
Conso d'énergie |  |  |  |  | ? | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? |  |  | ? |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  | ?
Pollution atmosphérique |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? |  | ? | ? |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  | ?
Autres impacts env |  |  | ? |  | ? |  |  | ? | ? |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ?
Métaux |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  | ?
Bruit |  |  | ? |  |  | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ? |  | ? |  | ? |  | ? |  |  |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  | ?
Congestion routière |  |  |  | ? |  | ? | ? |  | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |  | ? |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Conso d'espace / Biodiversité |  |  |  |  | ? | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? |  | ? | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  |  |  | 
Accidentologie |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sédentarité |  |  |  | ? |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dépendance automobile |  |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Inégalités territoriales |  |  | ? | ? | ? | ? |  | ? | ? |  |  |  |  | ? |  |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  | ? | ? |  |  | ? | ?
Inégalités sociales |  |  | ? | ? | ? | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? | ? |  |  | ? | ?
Résilience |  |  | ? | ? |  |  |  | ? | ? |  |  | ? |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  |  |  | 
Principales évolutions suggérées pour la transition énergétique des transports, et leurs externalités

## Slide 18: Facilité et coûts de mise en œuvre
Principales évolutions suggérées, leurs facilité ou coûts de mise en œuvre (qualitatif)
Impact |  |  | Demande de T. |  |  |  |  | Report modal |  |  |  |  |  |  | Rempli. |  |  | Conso. Ener. |  |  |  |  | Intensité Carb. |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Positif |  | Densification | - Etalement | Télétravail | Commerce proximité | Prod. & conso. locales | + Bus et cars | + Train | + Vélo | - Avion | - Voiture | + Fret fer. et fluvial | - Poids-lourds | Covoiturage | Autopartage | TR Poids-lourds | ↓ poids véhicules | ↓ vit. axes rapides | ↓ vitesse en ville | Ecoconduite | Progrès moteur | Electrique | Agrocarburants | GNV | BioGNV | Hydrogène | Taxe carbone |  | SOBRIÉTÉ | TECHNOLOGIE
 | Neutre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Négatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
? | Incertain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FACILITE / COÛTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tendanciel |  |  | ? |  |  | ? | ? |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  | ? |  | ? | ? |  |  | ? |  |  | ? |  | ? | ?
Rapidité mise en œuvre |  |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | ?
Coût politiques publiques |  |  | ? | ? |  | ? | ? |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  | ? |  | ? | ? |  |  | ? | ?
Coût usagers |  |  | ? |  |  | ? | ? |  |  |  | ? | ? |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? |  |  | ? | ?
Acceptabilité |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  | ? | ? | ? |  |  |  |  |  | ? | ? | ? |  |  | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ?
Chgmts comportements |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Temps de transport |  |  |  |  | ? |  |  | ? | ? | ? |  | ? |  |  |  |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | 
Distance / Accessibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  | ? |  |  | ? | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  | ? |  | ? | 
Confort |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | 
Emploi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  | ? | 
Lien social |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | 

## Slide 19: Emplois transports dans le Plan de Transformation de l’Economie Française
Source : scénario du Shift Project
Chart: Evolution des emplois dans les transports (hors transports en commun du quotidien)
| Automobile | Vélo | Aérien | Train, longue distance | Fret routier | Services auxiliaires | Cyclologistique | Ferroviaire et fluvial
Actuel | 875000 | 19000 | 67000 | 35000 | 300000 | 152700 | 12400
2050 | 563000 | 251500 | 29000 | 72000 | 188000 | 134600 | 111000 | 28400
Chart: Bilan Voyageurs et Fret (hors transports en commun du quotidien)
| Voyageurs | Fret
Actuel | 996000 | 465100
2050 | 915500 | 462000
Différence | -80500 | -3100

## Slide 20: Principaux enseignements
Quels sont les défis à relever ? Quels leviers pour y arriver ?
  La mobilité en France depuis 1800
    Stabilité des trajets et temps de transport, explosion des distances ; place prépondérante de la voiture
  Les impacts et défis des transports
    Climat, pollution de l’air, consommation de ressources, d’espace, bruit, accidentalité, inactivité physique, inégalités…
  Les 5 leviers à solliciter
    Modération de la demande, report modal, remplissage, efficacité énergétique, décarbonation de l'énergie
Comment accélérer la transition ?
  Quelle évolution des 5 leviers de décarbonation ?
    Par le passé, manque de sobriété et d’impact des politiques publiques ; à l’avenir, combiner sobriété et technologie
  La voiture électrique, LA solution écologique ?
    Climat, l’électrique nécessaire mais insuffisant ; d’autres défis de soutenabilités ; développer des véhicules plus sobres
  Quels coûts et bénéfices de la transition ?
    Forts co-bénéfices de la transition et de la sobriété ; impacts emploi de certaines filières à anticiper et accompagner
Contact : aurelien.bigo@hotmail.fr
Documents à retrouver sur le site de la Chaire Energie et Prospérité "Comment décarboner les transports d’ici 2050 ?"

## Slide 21: Bilan carbone de différents véhicules
Chart: Impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2e/km)
| Voiture thermique | Voiture électrique | Mini-voiture élec. | Vélomobile | VAE | Vélo
Fin de vie du véhicule | 3.9067 | 4.8867 | 1.86 | 0.0375 | 0.08 | 0.046667
Production du véhicule | 38.0867 | 61.78 | 17.9267 | 8.2625 | 7.6333 | 3.8667
Utilisation & Maintenance | 125.74 | 2.0533 | 1.3933 | 0.8125 | 0.35 | 0.35
Production de l'énergie | 27.4667 | 11.2533 | 5.1867 | 0 | 0.38333 | 0
Modif. du kilométrage (hypothèse entre parenthèse) | 174.59 | 46 | 46.48 | 17.4125 | 4.59 | 2.3067
Article du numéro 141 de Transports Urbains sur L’avenir des véhicules intermédiaires

## Slide 22: Vers des mobilités sobres en ressources
Article du numéro 141 de Transports Urbains sur L’avenir des véhicules intermédiaires
1 pickup
2 citadines
100 kWh de batteries,
ça correspond à
250 vélos à assistance électrique (VAE)
16 quadricycles /
mini-voitures

## Slide 23: Comment baisser le coût des véhicules électriques ?
Source des données : EcoAuto, Suisse, 05/2022
Chart: Prix des voitures électriques en fonction du poids
Entre 1000 et 2000 kg
Hausse du prix de 3000 €
pour 100 kg supplémentaires

## Slide 24: Quelles émissions selon les modes de transport ? (1/2)
Emissions par kilomètre, pour les principaux modes motorisés en France
Source : Impact du transport aérien sur le climat : pourquoi il faut refaire les calculs.
Voir l’Annexe méthodologique pour les calculs
Chart: Emissions de CO2 par kilomètre CD : courte distance LD : longue distance
| Train moyen | Train CD | Train LD | Bus/car moyen | Bus CD | Autocar LD | Voiture moy. | Voiture CD | Voiture LD | Avion













## Slide 25: Quelles émissions selon les modes de transport ? (2/2)
Source : Impact du transport aérien sur le climat : pourquoi il faut refaire les calculs.
Voir l’Annexe méthodologique pour les calculs
Chart: Emissions de CO2 par heure de transport CD : courte distance LD : longue distance
| Moy. | CD | LD | Moy. | CD | LD | Moy. | CD | LD
 | 0.56163 | 0.17754 | 1.103 | 3.2049 | 1.8098 | 5.1666 | 6.7189 | 6.4782 | 7.875 | 89.6
Chart: Emissions de CO2 par trajet CD : courte distance LD : longue distance
| Moy. | CD | LD | Moy. | CD | LD | Moy. | CD | LD
 | 0.19499 | 0.047519 | 1.5164 | 1.1565 | 0.48877 | 18.4275 | 2.4437 | 2.0001 | 30.5718 | 311
Emissions par heure de transport et par trajet, pour les principaux modes motorisés en France

## Slide 26: Translation in Engligh for some slides

## Slide 27: Evolution of some key mobility variables since 1800 in France
Transport demand
(km/day/cap)
Transport
time
(hour/day/cap)
Number
of trips
(trips/day/cap)
Transport speed
Time per trip
Trip
distance
≈ stable, 1 hour/day
≈ stable, 3-4
↑, x10-12
↑, x10-12
↑, x10-12
≈ stable, 15-20 min/trip
Notes: Temps : appréciation + sensible des déplacements

## Slide 28: Transport emissions from 1960 to 2050
Transport emissions since 1960 and the target by 2050 for the French national low-carbon strategy (SNBC)
References: from data of CITEPA, MTES
Chart: Greenhouse gas missions (MtCO2e)
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Transports intérieurs | 34.1957 | 35.7677 | 37.6931 | 40.41 | 43.4402 | 45.0801 | 47.1551 | 49.9001 | 53.4925 | 56.7781 | 61.0779 | 65.3668 | 71.3166 | 78.8492 | 77.8355 | 80.8954 | 85.9095 | 88.2491 | 92.5499 | 94.9861 | 95.9672 | 97.7803 | 98.4615 | 99.4955 | 101.2453 | 101.2 | 106.0891 | 109.6683 | 116.264 | 120.5875 | 124.2063 | 126.8948 | 131.3192 | 131.5034 | 132.4045 | 134.2728 | 135.9363 | 138.6832 | 141.0337 | 143.59 | 143.3452 | 146.6113 | 147.7297 | 147.3632 | 147.9004 | 145.8388 | 145.3738 | 144.3819 | 137.8885 | 136.2745 | 139.2401 | 139.4388 | 137.7043 | 137.0166 | 136.8951 | 138.0103 | 138.7353 | 138.8601 | 136.1688 | 135.9249
SNBC transports | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 129 | 125 | 122 | 119 | 116 | 112 | 109 | 106 | 102 | 99 | 94 | 89 | 84 | 80 | 75 | 70 | 65 | 61 | 56 | 51 | 46 | 42 | 37 | 32 | 27 | 23 | 18 | 13 | 8 | 4
Domestic transports
SNBC transports

## Slide 29: Environmental, social and health impacts of transports
The main externalities of transport
Resources scarcity
Air pollution
Land and space consumption
Climate change
Road safety
Sedentariness,
physical inactivity
Social and
territorial inequalities
Noise

## Slide 30: 5 drivers of transport emissions
CO2 =
Transport demand
Modal
shift
Vehicle occupancy
Energy efficiency of vehicles
Carbon intensity of energy
x
x
x
x
The 5 levers of the low carbon national strategy (SNBC in French)
TECHNOLOGY
SUFFICIENCY, DEMAND-SIDE

## Slide 31: Passengers 1960-2017
Chart: 
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
CO2 | 1 | 1.0549 | 1.1115 | 1.1968 | 1.2999 | 1.3757 | 1.4586 | 1.5656 | 1.6851 | 1.786 | 1.929 | 2.0757 | 2.2595 | 2.4606 | 2.3898 | 2.5058 | 2.6507 | 2.7056 | 2.8358 | 2.891 | 2.9261 | 3.0202 | 3.0679 | 3.1166 | 3.1641 | 3.1594 | 3.3007 | 3.3882 | 3.5702 | 3.6765 | 3.7766 | 3.828 | 3.9763 | 3.9968 | 3.989 | 4.0367 | 4.0818 | 4.126 | 4.2099 | 4.2959 | 4.2693 | 4.3678 | 4.3772 | 4.3698 | 4.3276 | 4.23 | 4.2018 | 4.1563 | 4.0395 | 4.0916 | 4.1391 | 4.1115 | 4.1202 | 4.0857 | 4.1021 | 4.1613 | 4.1814 | 4.1559
DT | 1 | 1.066 | 1.1301 | 1.2061 | 1.3055 | 1.3914 | 1.4811 | 1.5821 | 1.6716 | 1.775 | 1.9046 | 2.0326 | 2.2025 | 2.3833 | 2.333 | 2.4368 | 2.4856 | 2.5493 | 2.6281 | 2.6891 | 2.7886 | 2.8764 | 2.9046 | 2.9717 | 3.0185 | 3.0563 | 3.1906 | 3.2923 | 3.4448 | 3.5463 | 3.6479 | 3.6914 | 3.7655 | 3.774 | 3.8315 | 3.8583 | 3.9072 | 3.9786 | 4.0933 | 4.1835 | 4.2128 | 4.3312 | 4.374 | 4.3755 | 4.3922 | 4.3638 | 4.3783 | 4.4176 | 4.375 | 4.3835 | 4.4353 | 4.4709 | 4.4784 | 4.4989 | 4.534 | 4.6195 | 4.6995 | 4.7484
RM | 1 | 1.015 | 1.0272 | 1.0395 | 1.0551 | 1.0693 | 1.0856 | 1.1027 | 1.1203 | 1.1287 | 1.1407 | 1.1567 | 1.1697 | 1.1786 | 1.1708 | 1.176 | 1.1773 | 1.1813 | 1.1832 | 1.1885 | 1.1971 | 1.2013 | 1.2013 | 1.2058 | 1.2063 | 1.2074 | 1.2206 | 1.2272 | 1.229 | 1.2315 | 1.2319 | 1.2351 | 1.2388 | 1.2461 | 1.2478 | 1.2595 | 1.2545 | 1.254 | 1.253 | 1.255 | 1.2481 | 1.2502 | 1.2483 | 1.2501 | 1.2442 | 1.2397 | 1.2331 | 1.2314 | 1.2208 | 1.2225 | 1.2237 | 1.2204 | 1.2196 | 1.2209 | 1.2222 | 1.2248 | 1.2288 | 1.223
TR | 1 | 0.9998 | 0.99652 | 0.99776 | 1.0012 | 1.0068 | 1.0124 | 1.0199 | 1.0288 | 1.0332 | 1.0389 | 1.0457 | 1.0529 | 1.0604 | 1.0708 | 1.0795 | 1.129 | 1.1293 | 1.1535 | 1.1514 | 1.1263 | 1.1351 | 1.1517 | 1.143 | 1.1483 | 1.1322 | 1.1223 | 1.118 | 1.1363 | 1.1504 | 1.1557 | 1.1623 | 1.1843 | 1.1865 | 1.1841 | 1.1785 | 1.196 | 1.1996 | 1.1954 | 1.1999 | 1.2035 | 1.2066 | 1.206 | 1.2139 | 1.214 | 1.2133 | 1.2221 | 1.2229 | 1.2403 | 1.2585 | 1.2534 | 1.2591 | 1.2735 | 1.2828 | 1.2899 | 1.287 | 1.2885 | 1.2753
EE | 1 | 0.97873 | 0.968 | 0.96609 | 0.95465 | 0.93539 | 0.9184 | 0.90652 | 0.90368 | 0.8955 | 0.8904 | 0.88333 | 0.87315 | 0.86599 | 0.85602 | 0.84878 | 0.84054 | 0.83337 | 0.82819 | 0.82298 | 0.81541 | 0.8069 | 0.79983 | 0.79748 | 0.79324 | 0.79263 | 0.79152 | 0.78597 | 0.7773 | 0.7662 | 0.76213 | 0.75753 | 0.75522 | 0.75207 | 0.74074 | 0.74152 | 0.7339 | 0.72766 | 0.72479 | 0.71998 | 0.71299 | 0.70706 | 0.70237 | 0.6948 | 0.68842 | 0.68355 | 0.67707 | 0.67446 | 0.67207 | 0.67086 | 0.67112 | 0.65914 | 0.65329 | 0.63941 | 0.63648 | 0.63414 | 0.62528 | 0.62698
IC | 1 | 0.99636 | 0.99258 | 0.99032 | 0.98739 | 0.98178 | 0.97572 | 0.97057 | 0.96781 | 0.9635 | 0.9598 | 0.95578 | 0.95401 | 0.95396 | 0.95446 | 0.95434 | 0.95454 | 0.95469 | 0.95461 | 0.95464 | 0.95446 | 0.95429 | 0.95441 | 0.95418 | 0.95395 | 0.95402 | 0.9541 | 0.95433 | 0.95479 | 0.95504 | 0.95416 | 0.95362 | 0.95307 | 0.95242 | 0.95127 | 0.95058 | 0.94871 | 0.94742 | 0.94734 | 0.94717 | 0.94623 | 0.94553 | 0.94644 | 0.94721 | 0.94752 | 0.94277 | 0.9406 | 0.9264 | 0.90729 | 0.9044 | 0.90656 | 0.908 | 0.90671 | 0.90681 | 0.90165 | 0.90113 | 0.89876 | 0.89501
CO2 Tot | 1 | 1.0549 | 1.1115 | 1.1968 | 1.2999 | 1.3757 | 1.4586 | 1.5656 | 1.6851 | 1.786 | 1.929 | 2.0757 | 2.2595 | 2.4606 | 2.3898 | 2.5058 | 2.6507 | 2.7056 | 2.8358 | 2.891 | 2.9261 | 3.0202 | 3.0679 | 3.1166 | 3.1641 | 3.1594 | 3.3007 | 3.3882 | 3.5702 | 3.6765 | 3.7766 | 3.828 | 3.9767 | 3.9999 | 3.9963 | 4.0492 | 4.1004 | 4.1496 | 4.2329 | 4.3196 | 4.2971 | 4.396 | 4.4055 | 4.3981 | 4.3563 | 4.2801 | 4.2638 | 4.2806 | 4.2454 | 4.3137 | 4.3561 | 4.3226 | 4.3384 | 4.3023 | 4.3407 | 4.4056 | 4.4357 | 4.4266
Decomposition of domestic passenger transport CO2 emissions in France, from 1960 to 2017
(multiplicative form; CO2 Total with emissions from biofuels)
= 4,2 = 4,7 x 1,22 x 1,28 x 0,63 x 0,90
Reference: thesis, p47
Notes: Données liées

## Slide 32: SNBC – Emissions from passengers
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CO2 | 1 | 0.92678 | 0.79512 | 0.61081 | 0.46034 | 0.30987 | 0.1594 | 0.0089312
DT | 1 | 1.0214 | 1.0564 | 1.0911 | 1.1358 | 1.1807 | 1.2256 | 1.2543
RM | 1 | 0.98279 | 0.97129 | 0.95837 | 0.94798 | 0.93808 | 0.92838 | 0.91854
TR | 1 | 1.0035 | 0.98261 | 0.96125 | 0.93961 | 0.91913 | 0.89994 | 0.89126
EE | 1 | 0.93357 | 0.83072 | 0.69108 | 0.58521 | 0.48032 | 0.37659 | 0.31857
IC | 1 | 0.98548 | 0.94931 | 0.87935 | 0.77754 | 0.63374 | 0.41336 | 0.027303
= 0,01 = 1,26 x 0,92 x 0,89 x 0,32 x 0,03
Chart: Emissions variation (MtCO2)
∆DT | 1.8447 | 2.6148 | 2.0372 | 1.9321 | 1.3308 | 0.76436 | 0.10909
∆RM | -1.5107 | -0.91315 | -0.84573 | -0.52385 | -0.36094 | -0.21256 | -0.050267
∆TR | 0.3031 | -1.6323 | -1.3879 | -1.0948 | -0.75661 | -0.43168 | -0.045695
∆EE | -5.98 | -9.0624 | -11.6219 | -7.9934 | -6.7843 | -4.9759 | -0.78934
∆IC | -1.2726 | -2.9027 | -4.8341 | -5.9152 | -7.0241 | -8.7394 | -12.8189
∆CO2 | -6.6155 | -11.8958 | -16.6525 | -13.5951 | -13.5951 | -13.5951 | -13.5951
Reference: thesis, p114
Decomposition of passenger transport CO2 emissions for the SNBC scenario, between 2015 and 2050
(multiplicative form on the left, additive form on the right)

## Slide 33: Passengers: SNBC, trend-based and ambitious scenarios
Multiplicative decomposition of passenger transport emissions between the reference year and 2050
(13 scenarios, of which 4 trend-based scenarios in red, the 4 most ambitious scenarios, SNBC in blue, and min-max values)
Chart: Evolution of emissions due to each factor(%)
| Demande de transport | Report modal | Taux de remplissage | Efficacité énergétique | Intensité carbone de l'énergie
Min | 0.78727 | 0.78917 | 0.81019 | 0.26521 | 6.5286e-05
Ambitieux | 0.12605 | 0.015539 | 0.028732 | 0.095613 | 0.14602
Tendanciel | 0.30553 | 0.17623 | 0.14178 | 0.23556 | 0.65981
Max | 0.08051 | 0.017288 | 0.083118 | 0.048032 | 0.163
SNBC | 0.25505 | -0.081464 | -0.10874 | -0.68143 | -0.9727
Max
Trend-based
Ambitious
Min
SNBC
Reference: thesis, p121